Задания по производственной практике на 15 июня  2020г.

Выполнение работ по демонтажу и монтажу сцепления ДВС легковых и грузовых автомобилей.

МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ И ИХ ПРИВОДЫ

Правила безопасного выполнения работы. При демонтаже сцепления с маховика двигателя будьте осторожны, подстрахуйте сцепление от падения. При работе со сцеплением берегите пальцы от защемления, заусенцев и царапин. Руководствуйтесь общими правилами безопасности.

Оборудование, инструмент и материалы. Стандартный набор ключей, линейка, штангенциркуль, динамометр. Приспособление для проверки сцепления. Двигатели на поворотных стендах в сборе со сцеплениями. Автомобили или учебные стенды приводов сцепления автомобилей ВАЗ-2110, ГАЗ-3110, «Форд Фокус» (Ford Focus) с механической коробкой передач, МАЗ-642290, КАМАЗ- 65111. Шланг и сосуд для слива тормозной жидкости. Щипцы для стопорных колец. Смазка Литол-24, трансмиссионное масло, смазка ШРУС-4. Оправки для центровки ведомых дисков сцеплений двигателей. Мягкая проволока диаметром 0,3 … 0,5 мм.

Последовательность выполнения работы. Повторите устрой- ство сцепления. Отверните равномерно (за несколько приемов) болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимите его в сборе с ведущей частью сцепления. Если ведущая часть разборная, то разберите ее с помощью приспособления, предварительно пометив месторасположение сцепления на маховике, а также деталей сцепления, влияющих на балансировку. Проверьте техническое состояние деталей. Соберите сцепление. Проверьте его исправность на приспособлении и установите на маховик. Осмотрите устройство привода сцепления, проведите его регулирование и прокачку. Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте на контрольные вопросы в конце работы.

Рекомендации по выполнению работы.

Сцепление автомобиля ВАЗ-2110. Рассмотрите сцепление и его привод. Снимите с автомобиля привод сцепления (рис. 2.1) и сцепление с двигателя, установленного на стенде. Для демонтажа привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника 2 оболочки и выньте нижнюю часть троса из гнезда кронштейна 3. Отсоедините поводок 8 от рычага вилки 9 выключения сцепления, предварительно ослабив гайки 6   и 7. Снимите стопорную скобу с пальца педали и отсоедините трос от педали. Отверните болт упорной пластины 11  и  извлеките  трос.

Для демонтажа педали сцепления снимите оттяжную пружину 15, выньте ось педали сцепления из кронштейна 16 и снимите педаль.

Отверните болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимите кожух в сборе с нажимным диском. Рассмотрите

его и сопоставьте с изображением на плакате. Проверьте техническое состояние сцепления.

Рис. 2.1. Привод сцепления:

1 — оболочка троса; 2 — нижний наконечник оболочки троса; 3 — кронштейн крепления троса; 4 — защитный чехол троса; 5 — нижний наконечник троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — поводок троса; 9 — вилка выключения сцепления; 10 — верхний наконечник троса; 11 — упорная пластина; 12 — верхний наконечник оболочки троса; 13 — уплотнитель; 14 — педаль сцепления; 15 — пружина педали сцепления; 16 — кронштейн педали сцепления.

Рис. 2.2. Проверка состояния ведущей части сцепления:

1 — нажимная пружина; 2 — кожух сцепления; 3 — нажимной диск; 4 — промежуточное кольцо; 5 — приспособление, имитирующее маховик; А — проверяемый размер; В — толщина кольца; C — диаметр

Внимание! При нагрузке 117,6 … 123,5 Н длина пружины должна составлять 160 мм, а при нагрузке 12,74 … 14 Н —

80 мм. Крепление наконечников троса и поводка должно быть надежным, трос должен свободно перемещаться внутри оболочки. Оболочка не должна иметь повреждений, заломов, а резиновый буфер и защитный чехол — трещин и надрывов.

Установите сцепление и его привод в последовательности, обратной снятию. Перед установкой сцепления покройте шлицы ведомого диска тонким слоем трансмиссионного масла. Установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска. Отцентрируйте диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач, или шлицевым валом (рис. 2.3). Смажьте опорные втулки вилки включения сцепления, втулки педалей, палец поводка троса пластичной смазкой ШРУС-4.

Проведите регулирование привода сцепления. Ход педали сцепления должен составлять 120 … 130 мм. Ход педали измерьте по центру площадки педали между верхним и нижним положениями (упоре в коврик пола) педали сцепления. Измените расстояние, вращая гайку 6 на нижнем наконечнике троса (см. рис. 2.1). Нажмите на педаль не менее трех раз и проверьте еще раз ход сцепления. Отрегулировав сцепление, затяните гайку (момент затягивания 14,7 Н· м).

Моменты затягивания резьбовых соединений, Н· м

Гайка крепления картера сцепления к блоку

цилиндров	54,2 … 87,6

Рис. 2.3. Центрирование ведомого диска:

1 — маховик; 2 — сцепление в сборе; 3 — оправка

Болт креплениякартерасцепления к блок цилиндров	54,2 … 87,6

Болт крепления фланца направляющей втулки

муфты подшипника выключения сцепления ......................4,78 … 7,75

Болт крепления кожуха сцепления к маховику ........19,13 … 30,9 Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления .3,8 .. 6,2 Гайка  регулирования привода сцепления	14,7