Задания по производственной практике на 17 июня  2020г.

Выполнение работ по демонтажу и монтажу сцепления ДВС легковых и грузовых автомобилей.

МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ И ИХ ПРИВОДЫ

Правила безопасного выполнения работы. При демонтаже сцепления с маховика двигателя будьте осторожны, подстрахуйте сцепление от падения. При работе со сцеплением берегите пальцы от защемления, заусенцев и царапин. Руководствуйтесь общими правилами безопасности.

Оборудование, инструмент и материалы. Стандартный набор ключей, линейка, штангенциркуль, динамометр. Приспособление для проверки сцепления. Двигатели на поворотных стендах в сборе со сцеплениями. Автомобили или учебные стенды приводов сцепления автомобилей ВАЗ-2110, ГАЗ-3110, «Форд Фокус» (Ford Focus) с механической коробкой передач, МАЗ-642290, КАМАЗ- 65111. Шланг и сосуд для слива тормозной жидкости. Щипцы для стопорных колец. Смазка Литол-24, трансмиссионное масло, смазка ШРУС-4. Оправки для центровки ведомых дисков сцеплений двигателей. Мягкая проволока диаметром 0,3 … 0,5 мм.

Последовательность выполнения работы. Повторите устрой- ство сцепления. Отверните равномерно (за несколько приемов) болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимите его в сборе с ведущей частью сцепления. Если ведущая часть разборная, то разберите ее с помощью приспособления, предварительно пометив месторасположение сцепления на маховике, а также деталей сцепления, влияющих на балансировку. Проверьте техническое состояние деталей. Соберите сцепление. Проверьте его исправность на приспособлении и установите на маховик. Осмотрите устройство привода сцепления, проведите его регулирование и прокачку. Наведите порядок на рабочих местах. Ответьте на контрольные вопросы в конце работы.

Рекомендации по выполнению работы.

Сцепление автомобиля ГАЗ-3110. Рассмотрите устройство при- вода сцепления и расположение его деталей на автомобиле. Сни- мите гидравлический привод с автомобиля. Для этого отсоедините от рабочего цилиндра выключения сцепления трубопровод, слейте жидкость из системы, отсоедините и снимите рабочий цилиндр и толкатель цилиндра. Снимите оттяжную пружину педали выключения сцепления. Отсоедините толкатель главного  цилиндра от педали и выньте две пластмассовые втулки из проушины толкателя. Расшплинтуйте и отверните гайку оси педалей сцепления и тормоза. Снимите педаль сцепления и выньте две пластмассовые втулки из головки педали. Отсоедините от главного цилиндра выключения сцепления трубопровод и снимите его. Отсоедините и снимите главный цилиндр.

Разберите главный цилиндр (рис. 2.4). Снимите крышку и сет- чатый фильтр бачка, выверните штуцер крепления бачка к корпусу и снимите бачок и прокладку штуцера. Снимите с корпуса и сдвиньте к проушине толкателя резиновый защитный чехол. Вынь- те из корпуса стопорное кольцо упорной шайбы, упорную шайбу и толкатель, поршень, клапан, возвратную пружину с держателем и обратный клапан с упорным кольцом.

Разберите рабочий цилиндр. Отсоедините от него резиновый защитный чехол, выньте толкатель вместе с чехлом и снимите его  с толкателя. Выньте из корпуса стопорное кольцо, поршень с уплотнительной манжетой, пружину и выверните клапан прокач- ки. Проверьте состояние деталей привода.

Внимание! Резиновые уплотняющие манжеты должны быть не разбухшими, мягкими и эластичными, без трещин    и повреждений. Зеркала цилиндров не должны иметь рисок и раковин. Наибольший размер внутреннего диаметра рабочего цилиндра — 25,15 мм, главного цилиндра — 22,2 мм. На присоединительных конусах и резьбе штуцеров не должно быть повреждений. След от контакта толкателя с  поршнем должен иметь вид сплошного пятна на сферической поверхности поршня и находиться в центре этой поверхности.

Рис. 2.4. Устройство главного цилиндра привода сцепления:

1 — крышка; 2 — отражатель; 3 — бачок; 4 — штуцер; 5 — проушина; 6 — контргайка; 7 — толкатель рабочего цилиндра; 8 — чехол; 9 — упорная шайба; 10 — стопорное кольцо; 11, 14 — манжеты; 12 — поршень; 13 — пластинка; 15 — корпус главного цилиндра; 16 — пружина; 17 — упорное кольцо; 18 — клапан; А — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие

Соберите гидравлические цилиндры в порядке, обратном раз- борке. Перед сборкой смажьте зеркало цилиндров тормозной жидкостью. Проверьте, чтобы возвратная пружина главного цилиндра полностью возвращала поршень в исходное положение. Используя мягкую проволоку диаметром 0,3 … 0,5 мм, убедитесь, что манжета не перекрывает компенсационное отверстие.

Установите привод на автомобиль и прокачайте систему, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью на 15 … 20 мм ниже кромки бачка. Наденьте на клапан для прокачки рабочего цилиндра шланг и опустите конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Несколько раз нажмите на педаль сцепления и удерживайте ее в нажатом положении. Откройте клапан прокачки, закройте клапан после слива порции жидкости. Операцию повторите несколько раз, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную при прокачке, без фильтрования и отстаивания в течение суток.

Изменяя длину штока (толкателя) рабочего цилиндра, установите ход вилки выключения сцепления не менее 14 мм, что                      соответствует ходу педали сцепления 145 … 160 мм.

Снимите с двигателя ЗМЗ-406 диафрагменное сцепление. Из картера сцепления выньте муфту выключения с выжимным            подшипником. Демонтируйте картер сцепления. Пометьте взаимное расположение кожуха и маховика. Удерживая маховик от проворачивания, постепенно выверните болты крепления корзины к маховику и снимите ведущий и ведомый диски. Осмотрите дета- ли, сравните устройство сцепления с изображением на плакате. Определите техническое состояние деталей сцепления. Проверьте расположение концов лепестков диафрагменной пружины и нажимное усилие. Для этого закрепите ведущий диск на рабочую поверхность маховика и поместите между ними три равномерно расположенные шайбы толщиной 8 мм (рис. 2.5).

Внимание! Размер от торца маховика до концов лепестков диафрагменной пружины должен составлять 40,5 … 44,5 мм, отклонение концов лепестков в одной плоскости — не более 0,25 мм (при необходимости подогните лепестки). При перемещении концов лепестков на 8,5 мм отход нажимного диска должен быть не менее            1,3 мм.                                                                                                     Переместите концы лепестков на 10 мм и уберите шайбы. Замерьте усилие на концах лепестков, отпуская их до тех пор, пока расстояние между плоскостью маховика и нажимного диска не достигнет 6 … 8 мм. В обоих случаях усилие должно быть не менее 2 000 Н.

Установите сцепление на двигатель. Ведомый диск должен быть обращен фрикционным гасителем к маховику (обратите                внимание, что на диске имеется надпись «ВПЕРЕД»). Совместите метки на маховике и кожухе сцепления. С помощью оправки проведите центровку ведомого диска. Затяните равномерно болты крепления кожуха к маховику.

Рис. 2.5. Проверка технического состояния сцепления:

1 — нажимной диск; 2 — шайба; 3 — маховик

При установке на двигателе сцепления с периферийным           расположением пружин обратите внимание на наличие совмещенных меток «0» на маховике и кожухе нажимного диска. Если они отсутствуют, нанесите их сами. При разборке ведущего диска сделайте метки на кожухе сцепления, рычагах и нажимном диске. Положите нажимной диск на стол, подложив под него деревянную подставку, а на кожух — деревянный брусок так, чтобы он не закрывал три гайки крепления опорных вилок. Нажмите на верхний брусок и, сжав пружины, разгрузите рычаги выключения сцепления. Отверните гайки крепления опорных вилок и плавно                   ослабьте усилие нажатия. Снимите кожух сцепления, нажимные пружины и термоизолирующие шайбы. Расшплинтуйте и выньте оси рычагов выключения сцепления из проушин нажимного диска. Выньте иглы подшипников, расшплинтуйте и выньте оси рычагов выключения из опорных вилок. Сравните устройство сцепления с изображением на плакате и определите его техническое состояние. Обратите внимание на цвет нажимных пружин.

Внимание! Толщина нажимного диска должна быть не            менее 15,6 мм, толщина маховика — не менее 27,5 мм. Проверьте упругость пружин. При сжатии пружин до размера 39 мм усилие должно составлять: для серых пружин — 260 … 280 Н (внутренних), 410 … 430 Н (наружных), для черных — 280 … 294 Н и 390 … 410 Н соответственно.

Сборку ведущего диска осуществите в порядке, обратном раз- борке, с учетом имеющихся меток. Для предотвращения выпаде- ния игл подшипников из отверстий в рычагах смажьте их смазкой Литол-24. Нажимные пружины необходимо установить одного цвета. Регулировку положения рычагов выключения сцепления произведите по аналогии с регулировкой положения рычагов вы- ключения сцепления ЗМЗ-4062. Вращая регулировочные сфериче- ские гайки опорных вилок, добейтесь, чтобы расстояние от торца маховика до конца каждого рычага составляло 51 мм. Установите сцепление на двигатель в обратном порядке.

Моменты затягивания резьбовых соединений, Н· м

Болт крепления картера сцепления  к двигателю….	42 … 51

Болт крепления усилителя  картера сцепления	……….29 … 36

Болт крепления кожуха  сцепления  к маховику………	20 … 25

Болт крепления опоры вилки  выключения сцепления…..	42 … 51

Контрольные вопросы.

- К чему может привести неравномерное отворачивание болтов крепления корзины сцепления к маховику?

- Какие возможны последствия нанесения толстого слоя смазки на шлицы первичного вала коробки передач?

- Как влияет величина свободного хода педали на работу сцепления?

- Каким образом изменяется ход педали сцепления на автомобилях?

- Почему необходимо перед демонтажом сцепления помечать взаимное положение кожуха и маховика?

- Каковы причины возможного попадания воздуха в привод сцепления?

- Какие неисправности возможны в сцеплениях и их приводах при длительной эксплуатации?