Ответы высылаем на общую почту: studentkmak@mail.ru

В файле укажите дисциплину, фамилию и инициалы студента, дату урока.

Лабораторная работа

Тема Изучение интерференции и дифракции свете

Цель занятия:  наблюдение интерференции и дифракции света.

Приборы и материалы: 2 стеклянные пластины, лоскуты капроновые или батистовые, штангенциркуль, лампа с прямой нитью накала, компакт-диск.

Порядок выполнения работы:

1. Инструкция по технике безопасности.

  - 2. Стеклянные пластины тщательно протереть, сложить вместе и сжать пальцами. Рассматривать пластины в отражённом свете на тёмном фоне (расположить их надо так, чтобы на поверхности стекла не образовались слишком яркие блики от окон  или от белых стен). В отдельных местах соприкосновения пластин наблюдать яркие радужные кольцеобразные или неправильной формы полосы. Заметить изменения  формы и расположения полученных полос с изменением нажатия.

  - 3. Установить между губками штангенциркуля щель шириной 0,5 мм.

  - 4. Приставить щель вплотную к глазу, расположив ее вертикально.  Смотря сквозь щель на вертикально расположенную светящуюся нить лампы,

наблюдать по обе стороны нити радужные полосы (дифракционные спектры).  Изменяя ширину щели от 0,5 до 0,8 мм заметить, как это изменение влияет на   дифракционные спектры.

  - 5. Наблюдать дифракционные спектры в проходящем свете с помощью лоскутов капрона или батиста, засвеченной фотопленки с прорезью.

  - 6.  Провести наблюдение дифракционного спектра в отражённом свете с помощью  компакт-диска, расположив его горизонтально на уровне глаз.

  - 7. Сделать вывод.

Отчёт о выполнении:

Вывод: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________