Ответы высылаем на общую почту: studentkmak@mail.ru

В файле укажите дисциплину, фамилию и инициалы студента, дату урока.

Практическое занятие

Решение задач по разделу «Электродинамике».

Цель занятия: Научиться самостоятельно  решать задачи по  «Электродинамике».

- С какой силой будет действовать магнитное поле на находящейся в воздухе проводник длинной  10 м, по которому течет ток 200А, если напряжённость пля800 А/м?

- Какова абсолютная проницаемость ферромагнетика, если магнитная индукция в ней 0,5Т при напряжённости магнитного поля 2250 М/м? Рассчитать относительную магнитную проницаемость ферромагнетика.

- На проводник с током  длинной2м, помещённый в магнитное поле с индукцией 0,15Т, действует сила 3 н. Определить ток в проводнике.

- Найти индукцию магнитного поля, если находящийся в нём проводник длинной 1 м, имеющий сопротивление 10 Ом, при подключении его к источнику с ЭДС 50 В и внутренним сопротивлением равным нулю  действует сила 0.5 Н.

- Какова длинна проводника, помещенного в магнитное поле, если индукция 0.1 Т, площадь поперечного сечения проводника 2 мм², плотность тока в проводнике10 А/ мм², а на проводник действует сила 0,5Н?

6. Определить магнитный поток в сердечнике. Площадь поперечного сечения которого 2 *10¯ ³ м², а магнитная индукция 0,8 Т.